## Slide 1
Malezas 2015

## Slide 2: Pulverizado o asperjado
Es la puesta en contacto del plaguicida debidamente acondicionado (caldo) con el objetivo blanco
Es un proceso complejo y delicado, de su correcta ejecución depende que el plaguicida ofrezca el resultado deseado
Está influenciado por factores dentro y fuera de nuestro control
  Controlables: calidad de agua, tamaño de gota, caudal
  No controlables: HR, T, viento

## Slide 3
Tanque
Válvulas de corte
Filtro
Bomba
Agitador
Retorno
Manómetro y regulador

## Slide 4: Buenos resultados
Correcta elección del(los) herbicida(s)
Dosis y momento de aplicación
Pulverizador en buenas condiciones
  Tanque limpio, picos nuevos, bomba, filtros
Agua de buena calidad
  Aditivos
Calibración
Notes: <number>

## Slide 5
Como determinamos el volumen de aplicación?
Pico pulverizador (gasto: l/min)
Patrón de aplicación (velocidad )
Superficie aplicada (ancho)

## Slide 6: Factores que afectan el volumen final y el área cubierta
Caudal del pico
  Orificio
  Presión
Velocidad de avance
Distancia entre picos

## Slide 7: Variables: picos
Abanico plano, cono hueco, cono sólido, doble abanico
Abanico plano
  8004, 8002, 110015
El orificio se modifica con el uso
  Plástico, bronce, acero inoxidable, cerámica
Respetar la “vida útil”

## Slide 8
XR Teejet
8004 VS
Como leer el código de un pico Teejet
Modelo
Angulo
Caudal, galones/min. a 3 bar
Material

## Slide 9
www.agrobalestrini.net

## Slide 12
Tamaño de gota (μm) | Cantidad/sup* | Tiempo de caída (3 m) | Deriva (1.5 km/h) | Deriva (8 km/h)
1 |  | 28 h |  | 
5 | 9.000.000 | 66 min. | 1801 m | 9000 m
10 | 1.151.000 | 17 min. | 464 m | 2320 m
20 | 144.000 | 4 min. | 110 m | 545 m
50 | 9.000 | 40 s | 20 m | 100 m
100 | 1.160 | 11 s | 5 m | 25 m
200 | 144 | 4 s | 2 m | 10
400 | 18 | 2 s | 1 m | 5 m
600 | 5.5 | 1.7 s | 0.8 m | 3.5 m
*gotas por pulgada cuadrada al pulverizar 10 l/ha
Fuente: Ross y Lembi, 1999. Applied Weed Science

## Slide 13: Tamaño de gota según la presión
Fuente: Thiesen y Ruedell, 2004. Tecnologia de aplicacao de herbicidas
Notes: X: tamaño de gota. Y: distribución porcentual
<number>

## Slide 14: Impactos necesarios
Pre-siembra o pre-emergente 20-30 gotas/cm2
POST de contacto 40-50 gotas/cm2
POST sistémico 20-30 gotas/cm2
Insecticidas 20-30 gotas/cm2
Fungicidas 50-70 gotas/cm2

## Slide 15: Volumen de aplicación obtenido con una pulverización constante de 50 gotas/cm2
Tamaño de gota | Volumen (l/ha) | 
60 | 0,56 | 
80 | 1,34 | 
100 (neblina) | 2,62 | 
150 | 8,83 | 
200 (llovizna) | 20,94 | 
250 | 40.91 | 
300 | 70,68 | 
400 (lluvia fina) | 167,55 | 
Modificado de: Mársico, O.J.V. 1980. Herbicidas y fundamentos de control de malezas.

## Slide 16: Tamaño y volumen de las gotas
La cantidad de impactos no nos dice nada sobre el volumen total
Diámetro medio numérico (DMN) y Diámetro medio volumétrico (DMV)
DMN = divide el número de gotas en partes iguales
DMV = divide el volumen de gotas en partes iguales

## Slide 17
ooooooooooooooo
DMN
DMV
DMV/DMN=1
Todas las gotas son iguales
DMV/DMN=Coeficiente de dispersión
Cuanto mayor el índice, mayor la desuniformidad

## Slide 18: Variables: presión
El aumento de caudal es proporcional a la raíz cuadrada del aumento de la presión
  Vol. 2/Vol 1 = √(P2/P1)
Si quiero duplicar el volumen tengo que cuadruplicar la presión
Los picos funcionan bien dentro de un rango de presión bien definido
Al aumentar la presión aumenta la proporción de gotas mas pequeñas (deriva, evaporación)

## Slide 19: La presión depende de la bomba
Tipos de bomba
  Centrífuga
    Barata, apta para distintas formulaciones, 5-6 bares
  Turbina
    Similar a la centrífuga, trabaja mejor a bajas RPM
  De rodillos
    Alcanza alta presión (+10), pero es susceptible al desgaste
  De pistón
    Cara, volumen constante, aptas para todas las formulaciones
  De diafragma

## Slide 20: Ahora determinamos el volumen de aplicación
El ancho de labor en general está “fijo”
Calibramos la presión en función del caudal deseado para los picos seleccionados
  0.8 l/min x 20 picos a 0.5 m
La velocidad de avance es la última variable
  6 km/h = 100 m/min
Ancho de labor x distancia (10 x 100 = 1.000 m2)
16 l/min; 16 l en 1.000 m2
160 l/ha

## Slide 22
l/Min (por pico) = l/ha x Km/h x W
60.000
l/ha = 60.000 x l/min
Km/h x W
Km/h = distancia x 3,6
tiempo (s)
W = distancia entre los picos (cm)

## Slide 23: Factores no controlables
Temperatura
Humedad relativa
Viento

## Slide 24: Cuando se mide caudal por pico, deben medirse varios

## Slide 25
 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35
90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Temperatura (°C)
Humedad Relativa (%)
Fuente: Thiesen y Ruedell, 2004. Tecnologia de aplicacao de herbicidas

## Slide 26: Altura de aplicación
Depende del ángulo de los picos
  80°, 50 cm del objetivo
PPI, PRE
  50 cm del suelo
POST
  50 cm de las malezas

## Slide 27
PRE
POST OK
POST bajo

## Slide 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .